天然氣

天然氣的形成

一般認為天然氣是古代的水生植物和動物死亡後沉澱在海底，由於重量、熱量及其他天然力促使動物、植物上的化學物質轉變成天然氣(natural gas)。天然氣存在多孔岩石的孔隙中，多層的實心岩石在其上面形成，把油氣封閉在底下，又因地殼的變動，使陸地上也能發現天然氣的蹤跡。天然氣與石油共生，產於地球深部，天然氣分子沿著岩石之隙縫或小孔上升，直到不透水之蓋岩處聚集。

天然氣的成份

天然氣的成份，隨產地而略有不同，乾性氣以甲烷(CH4)為主要成份，並含有少量的乙烷(C2H6)和一些微量的二氧化碳(CO2)、硫化氫(H2S)、氮(N2)等氣體。濕性氣中尚含有少量丙烷(C3H8)和丁烷(C4H10)。天然氣無臭無毒，燃燒時放出大量的熱，是一種優良的氣體燃料。它也可以製作化學物品之原料，例如：氟氯烷、抗凍劑、清潔劑、藥劑、溶劑、塑膠及合成纖維；天然氣可用以製造氨(NH3)、尿素(NH2CONH2)和甲醇(CH3OH)等工業原料。精煉後的天然氣是無色無味的，通常會加入少量的硫醇物質，由硫醇的臭味以察覺天然氣的洩漏現象。

天然氣的性質

天然氣的熱值(發熱量)約8,900仟卡/立方公尺，它無色無臭，對人體不會造成傷害。它的比重約在0.55至0.79之間，比空氣輕，所以在空氣中容易上升而擴散，是一種熱效應高且使用安全、方便、乾淨，絕佳的低污染氣體燃料。把礦區出產的天然氣冷凍至零下 162℃，使他凝結成為一種無色、無臭的液體，即為液化天然氣﹝Liquified Natural Gas； LNG﹞，其體積也縮減為氣態時的六百分之一左右，便於儲存及運輸。

天然氣的優點

1.用管道輸送較為容易。

2.經液化後可用油輪運輸。

3.燃燒時沒有氣味。

4.所造成的空氣污染較小。

天然氣的用途

天然氣可當作燃料產生熱能(如：家庭燃料、工業燃料....等) ，天然氣也是石油化學製品的原料，而石油化學製品更是製造塑膠、尼龍、合成纖維、合成橡膠、肥料、藥品、清潔劑....等產品的先驅物，所以天然氣更是製造各種物品的重要原料。根據專家估計，可從天然氣和石油製成數十萬種不同的化學品。因此，把天然氣當作燃料使用之前，可先將部分的化合物取出，作為工業生產的原料，如此才可充分發揮天然氣的用途。

以天然氣為中心的石化製品

以天然氣為中心的石化製品，分別以甲烷、乙烷、丙烷和丁烷作不同的衍生應用。

1.  甲烷可製成甲醛(HCHO)、氯甲烷、硝酸、硝酸銨…等化學品。

2. 乙烷可製成：(1)乙烯(C2H4)→合成塑膠工業原料。

(2)四乙基鉛→汽油之抗震劑。

3.  丙烷可製成：(1)甲醇→甲胺(CH3NH2)、甲醛。

(2)丙酮→溶劑。

(3)丙醇。

4.  丁烷可製成：(1)丁烯→合成橡膠工業原料。

(2)丁醇→溶劑。

(3)丁酮→染料、無煙火藥等。

3D-分子圖形目錄:

| 甲烷(CH4) | 氨(NH3) | 甲胺(CH3NH2) |
| --- | --- | --- |
| 乙烷(C2H6) | 尿素(NH2CONH2) | 丙酮 |
| 二氧化碳(CO2) | 甲醇(CH3OH) | 丙醇 |
| 硫化氫(H2S) | 甲醛(HCHO) | 丁烯 |
| 丙烷(C3H8) | 硝酸 | 丁醇 |
| 丁烷(C4H10) | 乙烯(C2H4) | 丁酮 |

問題:

1.  請比較二氧化碳(CO2)和硫化氫(H2S)分子的形狀有何不同? 請預測水(H2O)分子的形狀與何者相似?

2.  硝酸(HNO3)分子中的三個N─O鍵長有何不同? 其原因為何?

3.  乙烷(C2H6)和乙烯(C2H4)的分子形狀，何者為平面結構?

天然氣

「瓦斯」是一般民眾對氣體燃料的通稱，事實上，目前台灣地區供作家庭使用之氣體燃料係分為液化石油氣與天然氣二大類 。天然氣俗稱天然瓦斯，由瓦斯公司敷設管線供應用戶使用， 故又稱之為導管瓦斯或自來瓦斯。

(1) 存在：天然氣為低分子量的烷類混合物，存在於沙石或岩層下面。由地面鑿孔，此混合氣體即自行逸出

(2) 成份：主成份為甲烷(CH4，約含48~90﹪)，其次為乙烷(C2H6，約含6~18﹪)，及少量低級烷類

(3) 用途：

((((((((((((((((((( (燃料

((((((((((((((((((( (工業上製H2原料

CH4→C+2H2 或 CH4+H2O→3H2+C 由於一氧化碳是致命的毒氣，因此在密閉或不通風的環境中燃燒天然氣，可能導致一氧化碳中毒。 燃氣中也含有少量含氮物質，燃燒時可產生氮的氧化物(NOX)，而這些氣體擴散到高空，會催化臭氧的分解而破壞臭層。 天然氣燃燒時，單位重量燃燒熱高且所產生的廢氣較汽油燃料低，近年來普遍被利用作為汽車的燃料。天然氣與液化石油氣一樣，皆具無色、無味、無毒、易燃、易爆之特性，同樣基於安全考量，瓦斯公司供應之天然氣皆需遵照政府之法令規定，添加臭味劑，以防止天然氣意外洩漏而造成危險。天然氣比重較空氣輕，漏氣時，易往上飄散。液化石油氣與天然氣是極為乾淨、方便之能源，完全燃燒時，均是產生無毒之二氧化碳，不完全燃燒時，則會產生有毒之一氧化碳。